Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края

расположенного по адресу: 660947, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный,

ул. Неделина, д.5-а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 92, 93, 36, 119 | 293031 32 | Отсутствует оборудование двусторонней связью с дежурным, кнопкой звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение | С,Г,У,О | Оборудование туалетного помещения двусторонней связью с дежурным, кнопкой звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствует универсальная кабина | К,О | Устройство универсальной кабины (ширина - 1,65, глубина - 1,8, рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей) | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют поручней, штанг, поворотных и откидных сидений в санитарно-гигиенических помещениях | С,Г,У | Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями | ремонт |
|  |  |  |  |  | Проходы между рядами уборных менее 1,8 м. |  | Реконструкция туалетных комнат |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 40, 117,44, 70, 44 | 3334353637 | Отсутствует нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне | С, Г,У | Обеспечить нумерацией соответствующей требованиям | ремонт |
|  |  |  |  |  | Индивидуальные шкафы менее 0,4 на 0,5м. | К,О,С | Приобретение или реконструкция индивидуальных шкафов | ремонт |
|  |  |  |  |  | Скамьи в гардеробных не соответствуют размеру | К,О | Приобретение скамеек размером 0,6 на 0,8 м | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие универсальной кабины, | все | Устройство универсальной кабины | ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | все | Обеспечение информирующих обозначений | ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют поручней, штанг, поворотных и откидных сидений в санитарно-гигиенических помещениях | все | Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями, штангами, поворотными или откидными сидениями | ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И | 92, 93, 36, 119 | 29, 30, 31, 32 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны условно (Г,У), не доступны (К).

Фотоматериалы к результатам обследования санитарно-гигиенических помещений

| 29 | Туалетные комнаты |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Туалетные комнаты |  |
| 31 | Туалетные комнаты |  |
| 32 | Туалетные комнаты |  |
| 33 | Приемные (гардеробные) |  |
| 34 | Приемные (гардеробные) |  |
| 35 | Приемные (гардеробные) |  |
| 36 | Приемные (гардеробные) |  |
| 37 | Приемные (гардеробные) |  |