2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)                              дошкольное образование_______________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг __осуществление образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования  ____________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)		на объекте,  	_________

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)	____дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра (РАС)			да		,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ________190_____________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ______да__

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

____Автобуса 1,2,3,4,5,6,7 до остановки п. Солнечный_________________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____________________нет________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта __500____________м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 ___________________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет, описать) нет_______________

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВДН |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВДН |
| 4 | с нарушениями зрения | ВДН |
| 5 | с нарушениями слуха | ВДН |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |
| 7 | с задержкой психического развития, | ДУ |
| 8 | с расстройствами аутистического спектра (РАС) | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И | 1,2,3 | 1,2,3,4,5, 6,7 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (РАС, Г,У,С) | 4,5,6,1,2 | 7,8,9,10, 11 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (РАС, Г,У,С) | 1,2,42, 72,3,41 | 10,11,12,13,15,16,17 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (РАС, С,Г,У) | 120,10737,114,91 | 20,21,22,23,24,25,26 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (РАС, Г,У,С) | 92,93,36,119, 40,117 | 31,32,33,34,35,36,37,38,39 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С,Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В МКДОУ №1 «Улыбка» обучение детей - инвалидов в настоящее время организовано частично, так как в МКДОУ посещает ребёнок - инвалид с атипичным аутизмом. Со 2 степенью ограничений основных категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению, обучению, к контролю за своим поведением). В технических средствах  реабилитации и услугах  по реабилитации, кроме ортопедической обуви при передвижении ребёнок не нуждается. При необходимости  обучения детей- инвалидов , необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка пандуса, светового и звукового маяка |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Изготовление и установка табличек с визуальной информацией |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Установка съездов асфальтового покрытия с тротуара, мест отдыха (лавочки) |
| 8. | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:  __________________________

в рамках исполнения _____________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _Доступен полностью для всех категорий инвалидов_______________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)