| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 6 | 9 | Приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей расположены не правильно Ручка расположена не горизонтально на высоте 1,03 м от пола, кнопка вызова расположена высоко (1,8 м) Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м (0,06 м.) | К, О | Реконструкция приборов и устройств открывания и закрывания (ручки горизонтально на высоту от 0,85 до 1,1 м. от пола, кнопку вызова на 0,85 до 1,1 м. от пола Реконструкция порога и перепада высот в дверном проёме не более 0,025м | ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К, О | Замена дверного полотна |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 10 | Ширина тамбура менее 2,2 м. | все | Реконструкция ширины тамбура не менее 2,2м. | ремонт |
|  |  |  |  |  | Скользкое покрытие поля (кафель) |  | Замена полового покрытия на твёрдое, не допускающее скольжения | ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют дренажные и водосборные решетки |  | Установка водосборных решеток в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола, ширина просветов их ячеек не более 0,015м. | ремонт |
| 2.6 | Подъезд | есть | 2 | 11 | Отсутствуют пандусы и перила на лестнице шириной марша 2,07м | К, О | Обустройство перилами и пандусом (или другими средствами подъема) лестницы |  |
|  |  |  |  |  | Скользкое покрытие поля (кафель) | К, О | Замена полового покрытия на твёрдое, не допускающее скольжения |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет ни одного входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли | К, О | Обустройство входа, приспособленного для МГН |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И(С,Г,У) | 4,5,6,1,2 | 7,8,9,10,11 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный доступно частично избирательно (С,Г,У)

Фотоматериалы к результатам обследования  входа (входов) в здание

| 7 | Лестница наружная |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Входная площадка перед дверью |  |
| 9 | Дверь входная |  |
| 10 | Тамбур |  |
| 11 | Тамбур |  |